Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ДОСТАВКА

НА ДИСПЛЕЙ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА НИВО ГОРИВО ОТ ПОСТАВЕН НИВОМЕР В ЛОКОМОТИВИ НА “БДЖ – ПП ”  ЕООД

1. Предназначение

Служи за визуализация на количество гориво в литри налично в резервоара .

2. Изисквания:

- Диапазон на захранващото напрежение от 10 до 32V

- Комуникация с GPS устройството посредством RS232

- Прочит на данни от капацитивен нивомер EVIKON Е2702М2-1 посредством съществуващата комуникация с  GPS устройството по RS232

- Защита от претоварване по напрежение

- Възможност за 2 предефинирани калибровки на горивото

- Работен температурен обхват: -40..+85 °C

- Удобен за монтаж

- Възможност за запаметяване на 10 съобщения

- Звукова и светлинна сигнализация за ново съобщение

Съгласувано с:

………………инж. Христо Нанков

Директор дирекция “ТПС”

Изготвил:

……………….инж. Емил Костов

Ръководител отдел “ЕЕ и ТО”