“Б Д Ж – Т о в а р н и  п р е в о з и”Е О О Д, гр.Со ф и я

ул.”Иван Вазов” №3, гр. София 1080                                                                                                             		www.bdz.bg

тел.+359 2 932 45 05                                                                                                                            			   bdz@bdz.bg

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за

„Провеждане на очни прегледи и изработване на корекционни очила, за служителите на “БДЖ – Товарни превози”ЕООД, работещи с видеодисплеи.”

При изпълнение на поръчката да се спазят следните изисквания:

- Услугата да включва:

  - Провеждане на очни прегледи и оценка на зрението от лекар-офталмолог на не по-малко от 767 работници и служители на дружеството. Поименните списъци на правоимащите лица ще бъдат приложение към договора и при необходимост ще бъдат актуализирани.

  - Изработване на очила за корекция на зрението /с диоптър/ на работниците и служителите, за които е предписана такава след прегледа от лекар-офталмолог по т.1.1. Корекционни очила се изработват само със съгласието на правоимащото лице и подписана от него индивидуална поръчка.

- За провеждането на прегледите Изпълнителят да разполага със специализирани кабинети за очни прегледи от лекари-офталмолози в гр.София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Стара Загора, гр. Горна Оряховица, гр. Дупница, гр. Русе на адресите на оптичните магазини, в които ще се изработват очилата. Работното време на кабинетите да осигурява възможност за не по-малко от 8 часа извършване на прегледи  на работниците и служителите на „БДЖ - ТП” ЕООД в делнични дни и 6 часа в събота.

- Очните прегледи да са безплатни за всички работници и служители на Възложителя.

- Очните прегледи да включват:

  - определяне на зрителна острота;

  - изследване с авторефрактометър;

  - изследване на очни дъна с офталмоскоп;

- След извършване на очния преглед Изпълнителят да попълва бланка и/или изписва рецепта за корекционни очила от лекар-офталмолог и да предава на всеки служител един екземпляр от бланката с резултатите от всички параметри, включени в т.4. При необходимост от корекция на работника или служителя се издават и една или повече рецепти за последващо изработване на очила.

- Във всяка бланка за преглед да фигурират и да са вписани: дата на прегледа; трите имена /по личната карта/, възраст и подпис на прегледания работник или служител; името и подписа на лекаря, извършил прегледа; резултатите от прегледа по определените показатели; предписаните очни корекции - ако има такива.

- Копия от бланките с резултатите от извършените прегледи на работниците и служителите, вкл. предписаните корекции на зрението, преди всяко плащане по договора  да се предадат на упълномощените представители на „БДЖ - ТП” ЕООД.

- Участникът да предложи три конкретни продукта – лещи за очила, посочени с точните си търговски наименования и технически характеристики, придружени със сертификати от производителите. Лещите да отговарят на следните изисквания

  - за  корекция на зрението SpH  +/-  D /диоптъра/ и Cyl +/-  D;

  - бели, органични;

  - за работа с компютър;

  - антистатично покритие

  - с двустранно многослойно антирефлексно покритие;

  - с твърдо покритие против надраскване;

  - с хидрофобно покритие;

  - с липофобно покритие /слой за лесно почистване от мазни петна/ ;

  - със 100 % UV защита до 350 nm.

- Участникът да предложи брой модели обикновени рамки за очила, подходящи за монтиране на лещите по т.8 по-горе. Броят на моделите не трябва да бъде по-малък от 50. При сключване на договор за изпълнение на поръчката предложеният брой модели обикновени рамки трябва да са налични във всички магазини за оптика на Изпълнителя.

- Гаранционните срокове да отговарят на следните изисквания:

  - за качеството на покритието на лещите – не по-малък от 2 години;

  - за рамките и изработката –  не по-малък от 2  години.

- Изпълнителят да приема рекламации относно:

  - Погрешни стойности на рецепти, а оттам и неточно изработени очила, когато са изработени по рецепти, предписани от лекар-офталмолог на Изпълнителя. Срокът за предявяване на рекламациите да бъде до 1 месец от предаването на готовите очила на правоимащото лице, а срокът за отстраняване на предмета на рекламацията от Изпълнителя да е до 20 дни от предявяването й.

  - Повреди на лещите на очилата в резултат на некачествен материал или некачествено покритие в гаранционния срок. Срокът за отстраняване на предмета на рекламацията да е до 14 дни.

  - Повреди на очилата в резултат на дефекти в рамките или некачествена изработка. Срокът за отстраняване на предмета на рекламацията да е до 3 работни дни.

      - За извършената услуга  Възложителят заплаща на Изпълнителя  сума в размер до 80 лв. без ДДС от цената на всяка индивидуална поръчка на корекционни очила без ДДС, след намаляването й с търговската отстъпка, предложена от Изпълнителя. Посочените от Изпълнителя цени и търговската отстъпка са постоянни и не подлежат на промени до изтичане срока на договора.

      - Заплащането се извършва от Възложителя в срок до 30 дни след представяне на фактура от Изпълнителя на партиди от 30 броя очила. Към фактурата се прилагат копия от индивидуалните поръчки на служителите на дружеството, поименен списък на поръчките и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за всяка партида.