# Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на технически газове за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

1.   Технически изисквания

1.1. Техническият кислород трябва да отговаря на  изискванията на БДС 1350:1981  „Кислород газообразен технически и медицински”, със съдържание на кислород в обемни проценти не по-малко от 98,5.

1.2. Втечненият въглероден диоксид трябва да отговаря на изискванията на БДС 1676:1988 „Въглероден двуокис втечнен”, със съдържание на въглероден диоксид (CO2) в обемни проценти не по-малко от 99,0.

1.3. Техническият ацетилен трябва да бъде със следното съдържание в обемни проценти:

- ацетилен (C2H2) не по-малко от 98,0;

- азот ( N2) не повече от 2,0;

- фосфин ( PH3) не повече от 0,05;

- сероводород ( H2S) не повече от 0,01;

- водни пари не повече от 0,05.

2.  Други изисквания

2.1. Дейностите по пълнене, транспорт, експлоатация, както и изискванията към техническите средства при осъществяване на доставката (изисквания към бутилки, регистрация и/или техническо освидетелстване, периодични прегледи, ревизии и други) се извършват и съблюдават съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.

2.2. Цветовото обозначение на бутилките трябва да отговаря на БДС EN 1089-3 „Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ. Цветна маркировка.”

2.3.  Всяка партида от технически газ трябва да е съпроводена с документ, издаден от предприятието-производител, в който се означава:

- наименованието на предприятието-производител;

- наименованието, количеството и качеството на газа;

- номерът на партидата и датата на пълнене;

- резултатите от лабораторните изпитания;

- броят на бутилките.

2.4. Доставката на технически газове се извършва в годни оборотни бутилки, собственост на Изпълнителя.

2.5.   Всяка партида се придружава от информационен лист за безопасност.

2.4.   Срок и място на доставка :

Доставката да се извърши в срок от 5 (пет) работни дни след подаване на писмена заявка в складове на Възложителя, както следва:

- за локомотиви:  локомотивни депа: Дупница, Русе, Стара Загора, Бургас

- за вагони: вагоноремонтни цехове: Подуяне, Перник, Мездра, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Карнобат, Горна Оряховица, Русе, Варна.

| № по ред | Вагоноремонтен цех/ локомотивно депо | Кислород (м3) | Ацетилен (кг.) | Въглероден диоксид (кг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВРЦ Подуяне | 1000 | 600 | 50 |
| 2. | ВРЦ Перник | 900 | 360 | 0 |
| 3. | ВРЦ Мездра | 780 | 390 | 10 |
| 4. | ВРЦ Пловдив | 700 | 0 | 0 |
| 5. | ВРЦ Стара Загора | 1500 | 0 | 0 |
| 6. | ВРЦ Бургас | 72 | 0 | 0 |
| 7. | ВРЦ Карнобат | 200 | 0 | 30 |
| 8. | ВРЦ Горна Оряховица | 630 | 0 | 0 |
| 9. | ВРЦ Русе | 150 | 0 | 0 |
| 10. | ВРЦ Варна | 275 | 0 | 20 |
| общо количество за вагони: | 6207 | 1350 | 110 |
| 11. | Локомотивно депо Дупница | 381,6 | 180 | 120 |
| 12. | Локомотивно депо Русе | 600 | 25 | 80 |
| 13. | Локомотивно депо Стара Загора | 130 | 30 | 0 |
| 13.1 | Локомотивно депо Стара Загора-филиал Димитровград |  |  |  |
| 14. | Локомотивно депо Бургас | 50,4 | 38 | 0 |
| общо количество за локомотиви: | 1162 | 273 | 200 |
| Общо : | 7 369 | 1 623 | 310 |

3. Минимални изисквания към участниците

3.1. Сертификат за качество от производителя за кислород, ацетилен и за въглероден диоксид.Сертификатът трябва да удостоверява съответствието на газовете с техническата спецификация на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД - Приложение № 1 - копие, заверено от представител на участника.

3.2. Когато участникът не е производител, следва да представи оригинален документ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на продукцията му през 2014/2015 г. (оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др) – в оригинал или нотариално заверено копие.

Съгласували:

..................................инж. Райна Накева

Ръководител отдел „ Ремонт на товарни вагони”

..................................инж. Венцислав Славков

Ръководител отдел „ Ремонт на локомотиви”

Изготвил:

..................................инж. Евелина Аспарухова

Експерт, ремонт товарни вагони при отдел „Ремонт на товарни вагони”