Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА „ДОСТАВКА НА 7 БР. АЛКОХОМЕРИ И НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТЯХНОТО ОБСЛУЖВАНЕ КОНСУМАТИВИ”

по реда на чл.2, ал.2, т 2 от НВМОП

| Принцип на измерване | Електрохимичен сензор специфично разработен за измерване на алкохол в дъха |
| --- | --- |
| Обхват на измерване | От 0 до 5 %о; ако е превишена границата на измервателния обхват, да се изпише съобщение на дисплея |
| Два начина на вземане на проба | Стандартно: автоматично при подаване на минимален обем въздух от 1,5-4,5 L и продължителност на издишване от 5-15 s. Пасивно пробонабиране без мундщук с ръчно стартиране. |
| Готовност за работа след първоначално включване | до 10 сек. след включване |
| Изписване на резултатите на дисплея | Приблизително до 3 сек. след края на пробовземането при 0 %о; около 10 сек. след края на пробовземането при 1 %о, при стайна температура |
| Работна температура | От -5 до +50 °С |
| Температура на съхранение | От -30 до +50 °С |
| Дисплей | Графичен LCD дисплей с размери 45 мм х 25 мм (128 х 64 рixels) |
| Светлинна индикация | Трицветна сигнализация за предупредителните съобщения, изписвани на дисплея/ оптичен интерфейс за принтер |
| Звуков сигнал | Различни сигнални тонове за различните съобщения и предупреждения |
| Серийна комуникация | USB връзка с кабел и софтуер за РС за прехвърляне на данните от пробите |
| Мундщуци | 1500 бр. опаковани, стерилно поединично |
| Памет | Съхранение на последните 250 теста с техните тестови номера, дата и час |
| Източник на захранване | алкални или NiMH батерии |
| Размери, тегло | до 140 мм х 80 мм х 35 мм, до 250гр. |
| Конфигуриране на апарата | Да се Конфигурира директно през менюто ( с парола), без допълнителен компютърен софтуер. |
| Потребителско меню | На български език |
| Вибрации и сътресения | Да отговаря на ЕN 60068-2-6, ЕN 60068-2-29 |
| СЕ-маркировка | Директива 89/336/ЕС (електромагнитна съвместимост) |
| Интерфейс за данни | кабел за връзка с компютър |