Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ДОСТАВКА НА ДАТЧИК ЗА РАЗХОД НА ГОРИВО ПОСТАВЕН В КОТЛИ ОТОПЛИТЕЛИ НА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 52.00

# Предназначение

Когато е инсталиран върхузахранващата и възвратната горивни линии на локомотива, датчикът  за разход на дизелово гориво е предназначен да трансформира обемния разход на гориво в брой, при разход във всяка  от линиите не по-висок от 200 л/час.

# Спецификации

- Електрозахраването на датчика се осъществява от бордовата захранваща линия на локомотива, върху които е инсталиран.

- Характеристики

Максимален разход  - 200 л/час.

Номинален разход  - 100 л/час.

Минимален разход  - 5  л/час.

Измерена точност на номиналния разход - ±1.0 %

Максимално налягане, Мра – 2.5

Количество външни замърсявания в горивото мм, не повече от – 0,08

Номинално захранващо напрежение, V – 12 или 24

Диапазон на захранващото напрежение, V – 10 до 50

Защита от претоварване на напрежението, V – 100 V

Текуща консумация на ток, mA, - не повече от 20

Изход – брой импулси

Работен температурен обхват, º С - - 40 ÷ +85

Общи размери в мм. – не повече от – 180х120х100

Тегло на датчика- не повече от – 3 кг.

……………..инж. Емил Костов

## Ръководител отдел „ЕЕ и ТО”