ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за производство и доставка на обици за талига БТ6

1. Документация:

Доставя се съгласно чертеж на UIC 3-00-02-09 (БТ6-110 674 04) – “Обица”.

2. Материал за изработване:

Стомана марка C55 БДС EN 10083-2 или еквивалентна на нея по якостни показатели.

3. Технически изисквания:

3.1. Обиците се изработват чрез горещо обемна щамповка.

3.2. Гранични отклониния на размерите - съгласно БДС 4784, II клас на точност

3.3. Повърхността на обиците трябва да бъде гладка без вдлъбнатини, мустаци и подрязвания.

3.4. Закръгленията трябва да бъдат равномерни.

3.5. Изкривявания и усуквания не се допускат.

3.6. Готовите обици се грундират

4. Маркировка:

- знак на производителя;

- месец и година на производство;

- номер на партидата.

5. Задължителни изисквания към участника в процедурата:

-  чертеж на изделието заверен от производителя за текущата година;

- свидетелство за съответствие и протоколи от проведените изпитания, издадени от акредитирана лаборатория, за процедурата, за която кандидата участва, издаден не по-рано от  2011 год.

6. Задължителни изисквания към доставчика:

6.1. За сключване на договор – като неразделна част от договора - чертежи на изделието, одобрени от отдел „Товарни вагони” при “БДЖ – ТП” ЕООД

6.2. При доставка на изделието за всяка партида:

- сертификати от производителя за качество на изделието и за използвания материал. Сертификатът за качество, издаван от производителя задължително трябва да съдържа всички данни съгласно техническата спецификация на “БДЖ – ТП” ЕООД.

- свидетелство за съответствие от акредитирана лаборатория за по 5 (пет) броя обици от всяка партида – посочени от възложителя.